Используя мобильный телефон, теперь вы можете не только охранять

свой дом, управлять им, но и сам дом можно будет запрограммировать

на выполнение различного рода задач. Теперь Ваш дом будет по настоящему

умным и послушным.

Возможности программы:

Сигнализирует состояние датчиков в виде посылки СМС сообщений или голосовым вызовом и управляет удаленными эл. приборами посредством отправки коротких СМС сообщений используя порт LPT и мобильный телефон стандарта GSM. Управление удаленными эл. приборами осуществляется как по СМС так и по заданному времени.

Обьектами для сигнализации могут выступать

датчики работающие на замыкание, размыкание контакта (сухой контакт). Количество для сигнализации не более 8.

В качестве объектов для управления могут выступать

любые электро приборы подключаемые к эл. сети U=220B. Количество для управления не более 7.

Существует возможность запрограммировать включение  или выключение любого удаленного эл. прибора при срабатывании какого либо датчика (“Задачи умному дому” только в версии 1.03).

Добавлена функция контроля работы компьютера от ИБП. Сигнализация о переходе работы компьютера на работу от ИБП и на работу от сети происходит в виде отправки СМС сообщений (или голосовым вызовом только при переходе на работу от UPS).

Постановка и снятие обьекта с охранной сигнализации осуществляется как по СМС, так и в местном режиме отдельно по каждому датчику.

Вывод данных, с указанием даты, времени и типа сигнализации,

осуществляется в поле “Информационный лист”, в файл Alarm_List

и в виде СМС сообщений на мобильный телефон.

При отсутствии на компьютере LPT порта, можно использовать промышленный контроллер ExpressCard LPT.

Управления удаленными эл. приборами осуществляется отправкой коротких СМС

сообщений (текст сообщений для каждого устройства редактируется в окне “Управление с помощью СМС” поле “Управление удаленными эл. приборами по СМС”), а так же   по заданному времени (время включения и выключения устройства редактируется в окне “Управление по заданному времени”).

Постановка и снятие объекта с охранной сигнализации осуществляется в окне

“Управление с помощью СМС” поле “Постановка и снятие объекта с охраны по СМС”.

Текст для ввода коротких СМС сообщений не может превышать 5-ти знаков(это

могут быть цифры и буквы только латинского алфавита).

Существует возможность запрограммировать включение  или выключение любого эл. прибора при срабатывании какого либо датчика (окно “Задачи умному дому” только в версии 1.03).

Для отправки и приема СМС, в качестве модема, можно использовать телефон стандарта GSM.

Достоверность отправки и приема СМС сообщения пишется в файл Send_SMS в

формате PDU.

Добавлена функция, “оповещать о работе датчиков и о переходе объекта на работу от ИБП не по СМС, а вызовом абонента” здесь имеется в виду, что если эта функция будет включена, то при срабатывании датчиков и переходе компьютера на работу от ИБП, вместо СМС сообщений Вы будете получать обычный телефонный звонок на Ваш мобильный телефон.

Когда Вы взяли обьект под сигнализацию с помощью СМС и у Вас установлено

“оповещать о работе датчиков и о переходе объекта на работу от ИБП не по СМС, а вызовом абонента”, то о достоверности постановке объекта под охрану будет голосовой вызов. Если голосовой вызов не поступил на Ваш мобильный телефон, то объект под сигнализацию не поставлен.

Область применения:

1)В охранно-пожарной сигнализации(для охраны

домов и офисов используя компьютер в качестве

электронного сторожа) с выводом данных в виде СМС сообщений на мобильный телефон или голосовым вызовом.

2)Для управления удаленными электроприборами при помощи мобильного телефона и контроля их состояния в виде СМС сообщений.

3)Автоматизация объекта за счет функции “Эадачи умному дому” (Версия 1.03)

Рекомендации:

Для правильной работы программы необходимо следующее:

1)В BIOS пункт Parallel Port установить 378h.

2)В BIOS пункт Parallel Port Mode установить Normal или режим SPP.

3)Установить драйвер LPTWDMIO прилагается к программе.

4)При подключении мобильного телефона и использования его

в качестве модема, необходимо использовать драйвера и

коммутационные кабеля, поставляемые с данной маркой вашего

телефона.

5)Телефон или модем GSM стандарта, по которому осуществляется

соединение, должен поддерживать следующие команды:

AT+CMGF=0 ; AT+CSMS=0 ; AT+CPMS= "Me","Me","Me" ; AT+CNMI=2,1,0,0 ;

AT+CMGR ; AT+CMGD ; ATD .

6)Для того чтобы предохранить LPT порт от воздействия

паразитных токов и напряжений (если коммутация происходит

через кроссовые шкафы и др.), датчики сигнализации и управляемые

устройства рекомендуется подключать к порту LPT через схему сопряжения.

Схема сопряжения прилагается к программе.

7)Для управления удаленными объектами. Настоятельно рекомендуется отправлять короткие СМС сообщения, которые содержали бы цифры или буквы только латинского алфавита. Отправляемый текст СМС сообщения должен совпадать с текстом который Вы указывате в поле “Управление удаленными эл. приборами по СМС” в окне “Управление с помощью СМС”. Это необходимо для правильного распознавания сообщения и в дальнейшем корректного управления устройствами. Также это касается постановки и снятие объекта с охранной сигнализации.

8)При постановки объекта на охранную сигнализацию нужно руководствоваться следующими правилами:

a)СМС сообщение о постановке обьекта под общую охранную сигнализация приходит если все 8-мь шлейфов замкнуты т.е если Вы используете только 5-ть датчиков то три оставшихся шлейфа должны быть замкнуты. Если какой либо шлейф не замкнут то СМС сообщение на ваш мобильный телефон не сможет быть доставлено и Вам нужно будет смотреть целостность линии или исправность датчика.

b)Если Вам пришло сообщение о постаноки обьекта под охрану, то автоматически

включится функция подачи звукового сигнала в режиме ожидания(т.е звук воспроизведется только в том случае если сработает какой либо датчик). Так же включится функция отправки смс сообщений от датчиков. Если выбрана функция “оповещать о работе датчиков и о переходе объекта на работу от ИБП не по СМС, а вызовом абонента” в окне “ Установки модема для приема и отправки СМС ”, то вместо СМС сообщений будет осуществлен голосовой вызов при срабатывании какого либо датчика.

c)СМС сообщение не приходит, когда Вы с помощью отправки смс, снимаете обьект с охранной сигнализации. При этом функция подачи звукового сигнала отключается и отключается последующая отправка СМС сообщений о срабатывании датчиков и включения выключения эл. приборов. Т.е когда вы с помощью отправки СМС сообщения сняли обьект с охраны на Ваш

мобильный телефон не будут приходить сообщения о срабатывании датчиков, не будет включатся автоматически сирена, но сама функция “умного дома” будет работать так, как Вы её запрограммировали в окне “Задачи умному дому”.

d)Кнопки “Замок” расположенные напротив индикаторов датчиков могут быть использованы в качестве проверки шлейфа от датчиков, работу самого датчика в режиме “взять под охрану” и постановки его под охрану в ручном режиме.

е)Так же в главном окне программы в поле “Датчики сигнализации” напротив индикаторов с цифрами 1,14,16(это номера Pin контактов порта LPT к которым будут подключаться Ваши датчики) расположены кнопки 1,14,16. Их можно увидеть

если индикаторы зеленого цвета т.е. когда контакты LPT порта 1,14,16 замкнуты.

Назначение этих кнопок следующее: так как для сигнализации были задействованы регистры контроля порта LPT (Pin 1,14,16), то они могут автоматически при запуске компьютера менять свое состояние с логического “0”(контакт Pin замкнут), на логическую “1”(контакт Pin разомкнут). Это происходит в основном при перезагрузках компьютера(очень редко). Так вот если произошла такая ситуация, что датчик подключенный к контакту допустим Pin №1 показывает на индикаторе наличие зеленой индикации,

говорящей о том, что контакт датчика замкнут, а на самом деле он разомкнут,  нужно просто нажать клавишу 1 и Pin №1 контакта LPT порта сбросится и примит верное для нашего случая состояние. Контакты 1,14,16 порта LPT так как и другие задействованные в программе контакты(10,11,12,13,15) в разомкнутом состоянии на своих индикаторах должны показывать индикацию красного цвета.

В замкнутом состоянии индикацию зеленого цвета.

f) При первоначальном запуске программы если датчики находятся под охранной

(шлейфы контактов 1,14,10,16,11,12,13,15 замкнуты), то для нормальной индикации программы необходимо воспользоваться кнопками “Эамок” , после чего индикаторы станут зеленого цвета. Если при первоначальном запуске программы контакты разомкнуты то индикаторы примут верное отображение цвета (красное).

При первоначальном включении компьютера датчики подключенные к контактам 1,

14,16 желательно разомкнуть.

g)Не забывать периодически очищать память телефона(модема) от накопившихся СМС сообщений

9)При отсутствии на компьютере LPT порта, можно использовать промышленный контроллер ExpressCard LPT.

Главное окно программы:

Умный дом на LPT.

В данном окне находится следующее:

1 Установленные порты.

Необходимо установить c каким LPT портом будем работать.

Возможность расширения до 3-х портов.

2)Два поля Сигнализация из них одно поле Сигнализация ИБП,

другое Датчики сигнализации.

В поле Сигнализация ИБП расположен цветовой индикатор работы.

Индикатор сигнализирует, зеленым цветом, работу компьютера

(на котором запущенна данная программа) от эл. сети.

Красным цветом работу компьютера от ИБП.

При переходе компьютера на работу от ИБП, звучит сирена и

в поле Информационный лист  выводится сообщение Работа от UPS.

При переходе компьютера на работу от электросети в поле Информационный лист  выводится сообщение “Работа от эл. сети”. При этом сообщения работы компьютера от сети или от UPS приходит на ваш мобильный телефон в виде СМС (если будет установлено модемное соединение в окне “Установки модема для приема и отправки СМС”).

Есть возможность отключить звуковую сигнализация (Звук Выкл.)

и отключить контроль работы компьютера от ИБП кнопкой

(Откл. Контроль).При этом если объект взят под охрану отправленной СМС, то функция (Звук Выкл.) автоматически включится, а при снятии с охраны посредством отправленной СМС функция (Звук Выкл.) автоматически выключится.

В поле Датчики сигнализации расположены цветовые индикаторы работы,

которые могут менять своё состояние с красного на зеленый.

Напротив каждого индикатора указан номер Pin контакта порта LPT,

через который подключен датчик сигнализации (через схему сопряжения)

Красный цвет индикатора означает, что контакты данного Pin

разомкнуты (логическая “1”).

Зеленые цвет индикатора означает, что контакты данного Pin

замкнуты (логический “0”).

Если индикатор красного цвета, то выдается звуковая сигнализация

и запись в поле Информационный лист. При этом если установлено модемное соединение, то осуществляется отправка сообщения на мобильный телефон

При замыкании любого Pin контакта, для того чтобы взять обьект под охрану (если Вы  использете программу в качестве теста на предмет проверки линии до порта LPT или же в ручном режиме хотите взять датчик под охрану), то

необходимо нажать кнопку (Замок), на которой расположен

соответствующий рисунок. При нажатии кнопки (Замок), цвет

индикатора меняется на зеленный и выводится соответствующая запись в

информационном окне.

Номера Pin контактов, к которым подключаются датчики, расположены рядом с индикаторами (1,14,10,16,11,12,13,15).

Присутствует индикатор общей сигнализации от всех датчиков.

3)Поле Управление удаленными эл.приборами. Здесь расположены индикаторы работы удаленных бытовых эл. приборов , меняющие цветовую сигнализацию с красного на зеленый цвет. Индикатор зеленого цвета означает, что устройство включено.

Индикатор красного цвета означает, что устройство выключено. Здесь также расположены кнопки Вкл. и Выкл. при включении которых подается или снимается напряжение 5 вольт с определенного Pin контакта. Если установлено модемное соединение, то при полной постаноки обьекта под охранную сигнализацию(с помощью отправки соответствующего СМС сообщения) осуществляется отправка СМС сообщения на мобильный телефон, о подтверждении включения или выключения устройства.

Номера Pin контактов, по которым происходит подача и снятие

напряжения 5 Вольт, и к которым будут подключаться эл. приборы(через схему сопряжения) расположены рядом с цветовыми индикаторами работы устройств (2,3,5,6,7,8,9)

4)Функция “Не отправлять СМС о достоверности вкл\выкл удаленных эл.приборов”

Если стоит галочка, то при переключении удаленных эл.приборов достоверность их переключения в виде СМС сообщений приходить не будет. Если галочка напротив этого пункта стоит, то при переключении удаленных эл.приборов, достоверность их переключения будет приходить в виде СМС сообщений.

5)Поле Информационный лист. Вывод данных, с указанием

даты и времени происходящих событий. С поддержкой цветовой

строки

6)Кнопка (Очистить). Очистка поля Информационный лист.

Пункт Меню содержит следующее:

Редактор объектов. В окне Редактор объектов можно редактировать имена датчиков, имена эл. приборов, тип сигнализации, которые будут выводится в поле Информационный Лист и отправляемых смс сообщениях на ваш мобильный телефон. Чтобы сохранить введенные данные нужно нажать кнопку ”Сохранить и выйти”.

Установка модема для приема и отправки СМС – в данном окне программы,

происходит установка модема по приему и отправки смс

сообщений (если требуется).

Ввести номер в формате: 8ХХХХХХХХХХ , на который будет приходить

сообщение. Установить номер порта модема.

Установить скорость потока. Нажать кнопку (Открыть),

после чего в главном окне программы, рядом с индикатором

системного времени, появится символ мобильного телефона.

Если появился символ мобильного телефона, то программа готова

к отправки и приему СМС сообщений.

Добавлена функция, “оповещать о работе датчиков и о переходе объекта на работу от ИБП не по СМС, а вызовом абонента”. Если отметить этот пункт галочкой,

то при нарушении охранного режима по датчикам или перехода объекта от ИБП

(только по датчикам и только работа объекта от ИБП), Вам на телефон будут приходить не СМС сообщения, а голосовой вызов с модема (телефона). При этом управление эл.приборами, а также постановка и снятие объекта с охраны, будет происходить так же посредством СМС. Если выбрана функция “оповещать о работе датчиков и о переходе объекта на работу от ИБП не по СМС, а вызовом абонента”, то не будет приходить подтверждение о переключении эл.приборов

в виде СМС сообщений

Управление с помощью СМС  - В поле Редактор СМС сообщений  напротив номеров Pin контактов расположены панели красных и зеленых цветов (красный – выключение устройства; зеленый – включение устройства), а так же поля для ввода текста коротких СМС сообщений. Для правильного распознавания сообщения и в дальнейшем корректного управления устройствами, настоятельно рекомендуется использовать цифры или буквы только латинского алфавита. Чтобы данные были сохранены, нужно нажать кнопку “Сохранить и выйти”. Если текст отправленного сообщения с мобильного телефона будет идентично совпадать введенному тексту в поле Редактор СМС сообщений , поле Управление удаленными эл.приборами по СМС, то устройство подключенное через схему сопряжения к данному Pin контакту будет корректно управляться. Если поля для ввода текста СМС оставить пустыми, то индикация панелей  в поле управление в главном окне программы, будет периодически изменять цвет с красного, на зеленый. Все это верно и для поля Постановка и снятие объекта с охраны по СМС.

Управление по заданному времени  - Напротив номеров Pin контактов расположены панели красных и зеленых цветов (красный – выключение устройства; зеленый – включение устройства), а так же поля для ввода времени в формате чч.мм.сс. и кнопки Вкл. и Выкл.

Если установлено время и нажата кнопка Вкл. допустим напротив красной панели контакта Pin №2 , то в главном окне программы в поле “Управления эл. приборами”, напротив панели контакта Pin №2 появится значок “колокольчик” со знаком “-” и в указанное время, устройство подключенное через схему сопряжения на контакты Pin №2 порта LPT, отключится. Выключение этого устройства будет происходить в указанное Вами время, ежедневно, пока не будет нажата кнопка “Выкл”, после чего значок “колокольчик” со знаком “-” в главном окне программы исчезнет.

Если установлено время и нажата кнопка Вкл. допустим напротив зеленой панели контакта Pin №2 , то в главном окне программы в поле “Управления эл. приборами”, напротив панели контакта Pin №2 появится значок “колокольчик” со знаком “+” и в указанное время, устройство подключенное через схему сопряжения на контакты Pin №2 порта LPT, включится. Включение этого устройства будет происходить в указанное вами время, ежедневно, пока не будет нажата кнопка “Выкл”, после чего значок “колокольчик” со знаком “+” в главном окне программы исчезнет.

Задачи умному дому (Версия 1.03). В этом окне программы Вы можете задать какой эл. прибор(или группа эл. приборов) будет включаться или выключаться при срабатывании какого либо датчика. Датчики и эл. приборы пронумерованы соответственно с контактами LPT порта. Желательно не допустить, что бы одно и тоже устройство включалось и  выключалось при срабатывании разных датчиков.

Пример: Первая строка в столбце “Управление эл. приборами” расположены 7 индикаторов эл. приборов подключенных к контактам LPT порта через схему сопряжения это 2,3,5,6,7,8,9. Выбираем на 2-ром точку напротив зеленого индикатора это будет значить, что при срабатывании датчика подключенного на 1-й Pin контакта LPT порта(т.е контакт разомкнется), эл. прибор подключенный к 2-му контакту LPT порта(через схему сопряжения) включится. Соответственно наоборот если датчик возьмется под охрану(1-й контакт LPT порта замкнется), то эл. прибор

подключенный к 2-му контакту LPT порта (через схему сопряжения) выключится.

Если выбрать “Откл.” , то при срабатывании датчика подключенного на 1-й Pin контакта LPT порта над устройством подключенным

к 2-му контакту LPT порта (через схему сопряжения) не будет происходить никаких действий. Чтобы данные были сохранены, нужно нажать кнопку "Сохранить и выйти".

При первоначальном запуске программы если ипользуется программная функция «Задачи умному дому»,  желательно несколько раз протестировать систему возможны некорректные включения\выключения эл. приборов (при срабатывании запрограммированных датчиков). Далее программа должна выйти в нормальный режим работы.

Рекомендации по размещению датчиков: датчик движения на мой взгляд нужно ставить непосредственно в комнате, так как если будет ложное срабатывание датчика охраны, например Входной двери, то выждав определенное время и не получив СМС сообщения от датчика движения, можно будет взять объект под охрану снова (посылкой СМС сообщения) и если не будет подтверждения

по СМС о взятии объекта под охрану, а тем более, если сработает и датчик движения, выезжать непосредственно на охраняемый объект.

Если установлена функция голосового вызова “оповещать о работе датчиков и о переходе объекта на работу от ИБП не по СМС, а вызовом абонента”. То при получении вызова, можно поднять трубку и услышать, что происходит на удаленном объекте, в любом случае выезжать на объект придется, так как информативность в этом случае минимальная и Вы не будете точно знать то ли у Вас сработал какой либо датчик, то ли объект перешел на работу от UPS.

Если установлена функция голосового вызова “оповещать о работе датчиков и о переходе объекта на работу от ИБП не по СМС, а вызовом абонента” и если не стоит галочка “ Не отправлять СМС о достоверности вкл\выкл удаленных эл.приборов ”, то СМС сообщения будут приходить на ваш телефон о переключении

удаленных устройствах, а голосовые вызовы будут поступать от датчиков и переходе объекта на работу от UPS.

Language – Выбор Языка. Русский или Английский.

Выход – Выход из программы.

Пункт О программе содержит следующее:

Помощь – то, что Вы сейчас читаете.

О программе – содержит, версию программного продукта, год издания, автор,

кто пользуется правом пользования этой копии продукта.

Программа отлично работала с телефоном Sonny Ericsson W810i.

Автор выражает благодарность: Гречко Ю.Б. – создателя драйвера LPTWDMIO.SYS

Старков Александр – помощь по приему СМС.